## Slide 1
LA TEXTURE ET LA CHAÎNE NUMÉRIQUE 4K/UHD.
COMMENT MAÎTRISER LE PIQUÉ
VERSION COMPLÈTE
PRÉSENTATION DU
COMITÉ TECHNOLOGIQUE D’IMAGO
V15 - 180908

## Slide 2
SOMMAIRE DE LA PRÉSENTATION : VERSION COMPLÈTE
LA TEXTURE ET LA CHAÎNE NUMÉRIQUE 4K / UHD
  LA TEXTURE ET L’APPARENCE DE L’IMAGE, COMMENT REGLER LE PIQUÉ.
  CHAPITRES:
    1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
    2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE - CONTRÔLE
    3 - TYPES DE PROJECTEURS
    4 - LA CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
    5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE DÉTAIL (CONTOUR) DANS LA CAMÉRA
    6 - PIQUÉ & POSTPRODUCTION - CONTRÔLE ET VISIONNAGE
    7 - PIQUÉ & EXPLOITATION - CONTRÔLE ET VISIONNAGE
    8 - LA CAMÉRA ET LES OPTIQUES - LE PARADOXE
    9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
    10 - EXEMPLE DE CONFUSION
    11 - CONCLUSIONS
    12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI
    13 - EXEMPLE : LE FILM ‘‘LETTRES DE LA GUERRE’’

## Slide 3
DAVID STUMP ASC
NOS REMERCIEMENTS À :
ROBERTO SCHAEFER ASC AIC

## Slide 4
Cette présentation comprend plusieurs diapositives
projetées à Camerimage 2017 lors du
PANEL ASC / IMAGO
L’importance de la collaboration avec le D.O.P.
au-delà des frontières

## Slide 5
Louis Philippe Capelle, SBC
Rolf Coulanges, BVK
Joe Dunton, MBE BSC
Jacek Laskus, ASC, PSC
Stephen Lighthill, ASC
Jannicke Mikkelsen, FNF
Rachel Morrison, ASC
Steven Poster, ASC, ICG
Philippe Ros, AFC
Roberto Schaefer, ASC, AIC
Ce panel comportait les membres suivants

## Slide 6
POURQUOI EST-CE INTÉRESSANT DE LIER LA TEXTURE A LA CHAÎNE NUMÉRIQUE UHD/4K ?
Evidemment, les spécificités et problèmes liés à la texture existent également dans une chaîne numérique (workflow) 2K mais le tournage en UHD / 4K révèle, de manière flagrante, certaines particularités ainsi que quelques difficultés rencontrées par les cinéastes, les D.O.P. et les coloristes - entre autres - lorsqu’ils doivent régler la texture.
Notes: Je n’entre pas dans les details de pixels effective
Not entering into the number of effetive pixels

## Slide 7
POURQUOI EST-CE INTÉRESSANT DE LIER LA TEXTURE A LA CHAÎNE NUMÉRIQUE UHD/4K ?
Le but de cette présentation est de faire ressortir certains faits, de lancer un débat et d’interroger les utilisateurs ainsi que les fabricants.
Le Comité Technologique d’Imago a lancé :
SONDAGE AUPRES DES TECHNICIENS : ‘’DEMANDES AUX FABRICANTS’’
https://www.umfrageonline.com/s/Manufacturers_request
Plusieurs sujets de cette présentation sont inclus dans ce sondage. N’hésitez pas à participer et à donner votre avis !
Notes: Je n’entre pas dans les details de pixels effective
Not entering into the number of effetive pixels

## Slide 8
QUELQUES SYNONYMES DE TEXTURE
  Dans le domaine scientifique :
    Définition
    Détail
  Dans le domaine de la perception
    Piqué
    Acutance (Mélange de détail et de micro-contraste)
Définition: nombre de pixels par rapport au ratio du cadre, p. ex.: 4K, pour FLAT (1.85:1) = 3996 x 2160 pixels
Résolution: densité des pixels : nombre de pixels /pouce carré

## Slide 9
PROBLÈMES DE SÉMANTIQUE

## Slide 10
Mots différents, significations différentes
PROBLÈMES DE SÉMANTIQUE
Piqué (sharpness en anglais)
Sur-piqué (over sharpness en anglais)
Sharpen (Donner plus de piqué)
Sharpening (Opération qui consiste à donner plus de piqué)
Niveau de détail (niveau de contour) - Voir chapitre 5
Detailing system*
*(Système dans caméra ou en post-production pour gérer le niveau de contour)

## Slide 11
Mots différents, significations différentes
  ‘’Detail’’ et système de ‘’detail’’ (detailing system) ont une signification différente pour chaque fabricant
PROBLÈMES DE SÉMANTIQUE

## Slide 12
Dans cette présentation nous allons souvent utiliser le mot piqué. Nous avons éliminé le mot netteté qui, s’il est utilisé souvent pour parler de l’image - pas assez de netteté, trop de netteté - est, pour le cinéma, trop lié à la mise au point.
L’enjeu de cette présentation est de bien faire comprendre que les points de vue subjectifs sur l’image concernant la texture et le piqué ont, pour la plupart, des explications scientifiques.
La présentation cherche à montrer qu’il existe des solutions techniques pour gérer notamment ces ressentis de piqué, de surpiqué (over-sharpness).
La correction de contour ou correction de détail est un des outils ou une des solutions.
PROBLÈMES DE SÉMANTIQUE

## Slide 13
Les enjeux :
Transmettre l’émotion et le sens
REGLER LA TEXTURE

## Slide 14
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 15
  Pour des raisons de clarté et de vulgarisation, les tableaux suivants ne mentionnent pas, entre autres :
        La taille du capteur
        Le nombre de photosites
        Le nombre de photosites dédiés à l’image
        La taille des photosites
        La distance (pitch) entre les photosites
        Le type d’optique
        Le type de post-production
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
Notes: Je n’entre pas dans les details de pixels effective
Not entering into the number of effetive pixels

## Slide 16
Sony F65
  Red Dragon
  Sony F55
  Canon C500
  Varicam 35
Black Magic 4K
Alexa XT
20 M
19 M
11.6 M
9,5 M
8,9 M
8,2 M
7,5 M
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K (Ultra HD)
3,4 K
(Up-scaling à 4K)
(Raw Recording avec Open gate)
Caméras
Nombre de photosites
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
Enregistrement (résolution)

## Slide 17
Sony F65
  Red Dragon
  Sony F55
  Canon C500
  Varicam 35
Black Magic 4K
Alexa XT
20 M
19 M
11.6 M
9,5 M
8,9 M
8,2 M
7,5 M
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K (Ultra HD)
3,4 K
(Up-scaling to 4K)
(Raw Recording w/ Open gate)
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
Caméras
Nombre de photosites
Enregistrement (résolution)

## Slide 18
Sony F65
  Red Dragon
  Sony F55
  Canon C500
  Varicam 35
Black Magic 4K
Alexa XT
20 M
19 M
11.6 M
9,5 M
8,9 M
8,2 M
7,5 M
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K (Ultra HD)
3,4 K
(Up-scaling to 4K)
(Raw Recording w/ Open gate)
En principe, en utilisant la F65 pour les plans larges et la F55 pour les plans serrés, on obtient un bon mariage de texture lorsque l’on doit utiliser ces deux caméras en même temps.
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
Caméras
Nombre de photosites
Enregistrement (résolution)

## Slide 19
Sony F65
  Red Dragon
  Sony F55
  Canon C500
  Varicam 35
Black Magic 4K
Alexa XT
20 M
19 M
11.6 M
9,5 M
8,9 M
8,2 M
7,5 M
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K
4 K (Ultra HD)
3,4 K
(Up-scaling to 4K)
(Raw Recording w/ Open gate)
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
Caméras
Nombre de photosites
Enregistrement (résolution)

## Slide 20
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
Toutes ces caméras délivrent la même définition (résolution)
Mais elles ne délivrent pas la même texture et le même piqué.
  CONFUSION

## Slide 21
  Le nombre de pixels sur un moniteur ou sur un écran définit une image en HD, 2K, UHD ou 4K, sans donner aucune information sur la perception du piqué.
  Le manque de standardisation et de vraies caractéristiques crée plusieurs difficultés quant à la parfaite compréhension de ce que signifie la qualité d’une image 4K.
1 - LA CAMÉRA ET LES CAPTEURS - RAPPEL
  QUALITÉ ET NOMBRES
Notes: Je n’entre pas dans les details de pixels effective
Not entering into the number of effetive pixels

## Slide 22
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 23
Lens
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Caméra
  Type de capteur
  Spécificités du type de fichier d’enregistrement
  Réglages (Gamma/Netteté/OLPF…)
  Réduction de bruits
Type de caméra
Structure de la peau
Type d’optique
ouverture

## Slide 24
Lens
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type d’optique
ouverture

## Slide 25
Lens
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type d’optique
ouverture
Costumes

## Slide 26
Lens
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type d’éclairage
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Type d’optique
ouverture
Costumes

## Slide 27
Lens
Diffusion
Diffusion
Avant de choisir des filtres en verre, il est indispensable de faire le choix du type et du style d’éclairage et de la diffusion
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Type d’optique
ouverture
Costumes

## Slide 28
Lens
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Voir 3ème chapitre
TYPE DE PROJECTEUR
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Type d’optique
ouverture
Costumes

## Slide 29
Lens
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 30
Lens
La perception du piqué dépend également des structures et des couleurs des arrière-plans et des avant-plans. Elle dépend aussi des résultats de la profondeur du champ qui affecte ces fonds et avant-plans.
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 31
Lens
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
EVF
Type de viseur
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 32
EVF
Lens
DeBayer interne
La qualité du deBayer interne donne différentes perceptions de la texture
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 33
Lens
Filtre avant
Filtre en verre
DeBayer interne
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 34
Lens
Filtres avant
Filtre en verre
DeBayer interne
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 35
Zoom
Filtres avant
Filtres en verre
Filtre arrière
DeBayer interne
Diverses stratégies de filtrage en verre sont utilisés sur les plateaux depuis le début de l’ère numérique …
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 36
Lens
Bas à l’arrière de l’objectif
DeBayer interne
Mais avec un succès variable…
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Type de maquillage
Type de caméra
Structure de la peau
Type de projecteur
Costumes
Type d’optique
ouverture

## Slide 37
Lens
Filtre avant
Filtre en verre
DeBayer interne
EVF
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE - FILTRES EN VERRE ET EVF
Question :
Peut-on choisir facilement un filtre en verre avec un EVF?
Réponse :
Non, on ne verra pas grand chose…

## Slide 38
Lens
Filtre avant
Filtre en verre
DeBayer interne
Question :
Peut-on utiliser facilement un filtre en verre lorsqu’on tourne avec VFX ?
Réponse :
Le département VFX ne permettra pas l’utilisation de filtres en verre
EVF
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE - FILTRES EN VERRE ET EVF

## Slide 39
Filtre avant
Filtre en verre
Moniteurs HD
Moniteurs 4K
Lens
DeBayer interne
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE
Le fait d’utiliser un moniteur 4K peut générer un coût supplémentaire pour le tournage.Mais il est préférable d’avoir un moniteur 4K lors des tests pour vérifier la texture, choisir des optiques ou des filtres.

## Slide 40
Moniteurs
HD
Lens
DeBayer interne
Viseur électronique
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE : LES MONITEURS
Moniteurs
HD
Le fait d’utiliser un moniteur 4K peut générer un coût supplémentaire pour le tournage.Mais il est préférable d’avoir un moniteur 4K lors des tests pour vérifier la texture, choisir des optiques ou des filtres.

## Slide 41
CAMERA
Lens
Paramètres
Caméra - type de capteur*
  Spécificités du fichier d’enregistrement
  Réglages (Gamma/netteté/OLPF…)
  Réduction de bruit
Optique et ouverture
Filtres en verre
Type d’éclairage
Projecteurs - type/diffusion
Texture de la peau/ Maquillage
Costumes
Densité de l’atmosphère: particules / brouillard / poussière…
Aménagement du plateau : arrière-plan / avant-plan
* Dans cette présentation, on se concentrera sur les caméras CMOS. Capteurs différents : textures différentes.
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE

## Slide 42
CAMERA
Lens
TROP DE PARAMÈTRES !
Paramètres
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE

## Slide 43
2 - PARAMÈTRES DE TOURNAGE : MONITEURS ET PROJECTIONS
Sans un moniteur de référence ou une projection professionnelle, il est pratiquement impossible de décider du niveau de piqué.
MONITEURS ET PROJECTIONS
Moniteur 4K/UHD
POST-PRODUCTION
SÉANCE D’ÉTALONNAGE
TOURNAGE

## Slide 44
3 - TYPES DE PROJECTEURS
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 45
3 - TYPES DE PROJECTEURS
Depuis l’arrivée des caméras numériques, beaucoup de fabricants ont conçu des systèmes pour adoucir la lumière.
Parce que l’on a moins de temps pour éclairer ? Ou / et parce qu’il y a trop de surpiqué ?
Les LED, même avec différents niveaux de qualité et de systèmes de diffusion plus ou moins efficaces, sont devenus la norme.

## Slide 46
https://www.led-light-test.com
https://www.led-light-test.com/the-idea-behind
3 - TYPES DE PROJECTEURS
L'IMPRESSION DE PIQUÉ ET LES LED
A l’initiative d’un D.O.P. John-Christian Rosenlund, membe du Comité technologoique d’Imago un test de LED a été effectué le 30 août 2016 en coopération avec la FNF (Norwegian Society of Cinematographers) et la NRK (Norwegian Broadcasting Corporation)

## Slide 47
L'IMPRESSION DE PIQUÉ ET LES LED
L’IDÉE DERRIÈRE LE TEST
Comment réagit la caméra avec les LED, par rapport aux sources de lumière classiques ?
Y a-t-il des différences de couleur dans un fichier RAW issu d’un tournage avec des sources LED comparée aux sources de lumière classiques telles que Daylight ou Tungstène ?
Est-ce que la gamme de couleurs limitée
des LED donne une apparence « plastique /
numérique » de la peau humaine lors de la
post-production ?
3 - TYPES DE PROJECTEURS

## Slide 48
L'IMPRESSION DE PIQUÉ ET LES LED
Gros plan montrant la différence de contraste et de profondeur de couleur de quelques LED de grande qualité (optique, caméra et workflow identiques)
3 - TYPES DE PROJECTEURS

## Slide 49
L'IMPRESSION DE PIQUÉ ET LES LED
Quels outils pour mesurer la qualité ?
On a utilisé le TLCI (Television Lighting Consistency Index, TLCI-2012) pour mesurer la précision plutôt que le CRI (Colour Rendering Index) parce que « la façon dont les calculs sont faits par le CRI peut donner des valeurs CRI négatives dans certains cas extrêmes, ce qui ne veut rien dire. »
3 - TYPES DE PROJECTEURS

## Slide 50
L'IMPRESSION DE PIQUÉ ET LES LED
UNE CONCLUSION IMPORTANTE :
Suite à des tests en aveugle des projecteurs LED les plus communs :
‘’Le pire des LED, avec un TLCI bas et pauvre en couleurs « nuancées » donne un aspect plastique à la carnation, une impression d’un faible piqué, comme s’il manquait des informations.’’
3 - TYPES DE PROJECTEURS

## Slide 51
TUNGSTÈNE
PERTE D’OUTILS UTILISÉS POUR CRÉER UNE AMBIANCE DRAMATIQUE
3 - TYPES DE PROJECTEURS
LAMPES A ARCS

## Slide 52
3 - TYPES DE PROJECTEURS
PERTE D’OUTILS UTILISÉS POUR CRÉER UNE AMBIANCE DRAMATIQUE
LAMPES A ARCS
TUNGSTÈNE

## Slide 53
L’U.E. prévoit de limiter l’utilisation de lampes tungstène dans le théâtre et le cinéma.
https://www.ald.org.uk/resources/savetungsten
3 - TYPES DE PROJECTEURS
TUNGSTÈNE
PERTE D’OUTILS UTILISÉS POUR CRÉER UNE AMBIANCE DRAMATIQUE

## Slide 54
3 - TYPES DE PROJECTEURS
TUNGSTÈNE : DES BONNES NOUVELLES !
Décisions prises à l’Ecodesign Bruxelles Septembre 2018
Exemptions annex 3.3.b
Any light source or separate control gear … shall be exempt … with the exception of the information requirements … if it has a specific technical design for its intended use in at least one of the following applications:
(b) image capture and image projection (including, but not limited to, photocopying, printing (directly or in pre-processing), lithography, film and video projection, holography);
(m) halogen light sources with cap-type G9.5, GX9.5, GY9.5, GZ9.5, G9.5HPL, G16d, GX16, GX16d, GY16, G22, G38, GX38, GX38Q, P28s, P40s, PGJX50, QXL, designed and marketed specifically for scene-lighting use in film-studios, TV-studios, and photographic-studios, or for stage-lighting use in theatres, discos and during concerts or other entertainment events.

## Slide 55
‘’La Féline’’ - Réalisateur : Jacques Tourneur
D.O.P.: Nicholas Musuraca ASC
‘’Les Sentiers de la Perdition’’ - Réal. : Sam Mendes D.O.P. : Conrad L. Hall ASC
3 - TYPES DE PROJECTEURS
PERTE D’OUTILS UTILISÉS POUR CRÉER UNE AMBIANCE DRAMATIQUE

## Slide 56
RISQUES
Manque de projecteurs pour créer de belles ombres
Uniformité d’éclairage
3 - TYPES DE PROJECTEURS

## Slide 57
QUESTIONS:
Est-ce que tous les nouveaux outils LED, utilisés avec des fichiers d’enregistrement de moyenne qualité (Codec faibles) ou même des fichiers RAW, fournissent la qualité minimale attendue par les cinéastes ?
Avons-nous encore la possibilité de créer facilement une ambiance dramatique avec les projecteurs ?
3 - TYPES DE PROJECTEURS

## Slide 58
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 59
CAMERA
Lens
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Paramètres
Caméra - type de capteur*
  Spécificités du fichier d’enregistrement
  Réglages (Gamma/netteté/OLPF…)
  Réduction de bruit
Optique et ouverture
Filtres en verre
Type d’éclairage
Projecteurs - type/diffusion
Texture de la peau/ Maquillage
Costumes
Densité de l’atmosphère: particules / brouillard / poussière…
Aménagement du plateau : arrière-plan/avant-plan

## Slide 60
OPTIQUE
Caméra
Matrice de Bayer /
capteur
LE RÔLE DU CAPTEUR
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 61
X Millions
de photosites
Y Millions
de pixels
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
B
B
B
B
G
G
G
G
R
R
R
R
SORTIE RVB
DeBayer
Pixels générés par interpolation
Procédé algorithmique customisé
LE PROCESSUS DE DEBAYERISATION
Capteur
  Matrice de Bayer
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
DeBayerisation / Demosaicing signifient la même chose

## Slide 62
x Photosites
y Pixels
Moniteur
Il n’y a pas de pixels sur un capteur mais des photosites
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Capteur
  Matrice de Bayer
LE PROCESSUS DE DEBAYERISATION

## Slide 63
Isotropique
Anisotropique
LE RÔLE DU CAPTEUR
Remerciements à David Stump ASC
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 64
Isotropique
Anisotropique
Un mariage entre deux mondes très différents
LE RÔLE DU CAPTEUR
Remerciements à David Stump ASC
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 65
LE RÔLE DU CAPTEUR
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 66
LE RÔLE DU CAPTEUR
L’espace entre les photosites crée un manque d’information pour reproduire l’image
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 67
Décalage aléatoire de la position physique du capteur d’un demi-pixel à chaque image.
Jean-Pierre Beauviala & Joe Dunton MBE, BSC
La Penelope Delta
LE RÔLE DU CAPTEUR
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 68
OLPF : Optical Low-Pass Filter : floute afin d’éviter l’aliasing
Matrice de Bayer / capteur
OLPF
Optique
Caméra
LE RÔLE DE L’OLPF
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 69
LE RÔLE DE L’OLPF
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 70
Aliasing minimal
Remerciements à RED
LE RÔLE DE L’OLPF
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 71
Aliasing fort
LE RÔLE DE L’OLPF
Remerciements à RED
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF

## Slide 72
OLPF
Optique
Caméra
MTF
LE RÔLE DE LA MTF
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Matrice de Bayer / capteur

## Slide 73
MODULATION
MTF ?
TRANSFERT
% FONCTION
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Remerciements à David Stump ASC

## Slide 74
MODULATION
MTF - Uniquement pour les optiques ?
TRANSFERT
% FONCTION
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Remerciements à David Stump ASC

## Slide 75
OLPF
Optique
Caméra
MTF
MTF
PLUSIEURS MTF
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Remerciements à David Stump ASC
Matrice de Bayer / capteur

## Slide 76
MTF - Pour la caméra
MODULATION
TRANSFERT
% FONCTION
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Remerciements à David Stump ASC

## Slide 77
MODULATION
TRANSFERT
% FONCTION
POST-PRODUCTION
PROJECTEURS/MONITEURS
MTF
MTF
MTF
OPTIQUE/
CAMÉRA
MTF - pour le workflow
4 - CAMÉRA : CAPTEUR, OLPF ET MTF
Remerciements à David Stump ASC

## Slide 78
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL
DANS LA CAMÉRA
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 79
OLPF
Optique
Caméra
Traitement numérique
Système de réglage de détail
Niveau ?
Niveau de piqué
MTF
Baisse
Relève
Baisse
MTF
Baisse
Maîtrise ?
Matrice de Bayer /
capteur
MTF: Fonction de Transfert de Modulation
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 80
LA CORRECTION DE CONTOUR OU CORRECTION DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA
Le traitement de détail ou correction de contour* est en charge d'apporter artificiellement du "piqué" en donnant des contours de forme apparemment plus nets. C’est une méthode qui apporte subjectivement du piqué à une image.
Sans cette correction qui est dans la même page menu (quand elle est accessible) que la correction d’aperture (correction des hautes fréquences -détails très fins), une caméra est ‘’myope’’ car le filtre passe bas (OLPF : Optical Low Pass Filter) - en charge entre autres de supprimer l’aliasing - donne une image floue.
La correction de contour reflète aussi une culture de l’image dont on peut clairement mesurer les différences. Un ingénieur japonais cherchera un piqué dans une caméra qu’un ingénieur anglais, français, allemand ou américain n’approuvera pas forcément.
* Voir à ce sujet le travail très précis de Philippe Bellaïche sur la correction de contour dans ‘’Les secrets de l’image vidéo’’ Eyrolles - Page 240 à 245
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 81
Exemple d’image de reportage avec contour trop important
Un parallèle ? La ligne claire de l’école Belge de Bande dessinée ?
Le niveau de détail ou contour ou effet de bord souligne entre autre les transitions entre les parties claires et sombres.
Sur les plateaux TV, la zone de la peau d’un acteur que l’on veut travailler est
sélectionnée par l’ingénieur vision à travers un outil : le
‘’Skin Tone detail’’ qui permet d’attribuer des valeurs de piqué selon le besoin.
A l’origine le niveau de détail servait clairement à pallier le manque de définition de l’image.
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA
Surlignage des contours

## Slide 82
Il existe plusieurs façons de réduire le niveau de détail qui souligne les rides : soit en diminuant le niveau de contour général dans l’image, si la caméra le permet soit en post-production en sélectionnant la couleur de peau de l’acteur et en lui affectant un niveau de détail moindre (exemple ci-dessous en poussant le réglage).
AVANT
APRES
LA CORRECTION DE CONTOUR OU CORRECTION DE DÉTAIL
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 83
  A cause de l’OLPF (entre autres paramètres), il est indispensable d’augmenter le réglage piqué / niveau de détail (contour).
  Soit il sera donné automatiquement en interne pour un codec ou en post-production pour les fichiers RAW.
  Soit il sera possible d’atteindre et de réglerce niveau de détail (contour).
  Sur ce sujet, chez les fabricants de caméra, on est en face de
  deux philosophies différentes.
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 84
Niveau ?
Maîtrise ?
Qui est en charge du réglage du niveau de netteté ?
Les ingénieurs ?
Les D.O.P. ?
Les coloristes?
Traitement numérique
Système de réglage de détail
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 85
Il est facile d’augmenter le niveau de détail d’une image en post-production
Mais il est toujours très difficile et coûteux de réduire le niveau de détail en post-production
DEUX CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES
DU NIVEAU DE DÉTAIL
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 86
PREMIÈRES CONCLUSIONS
LES PARAMÈTRES DE DÉTAIL SONT DÉFINIS PAR DES INGÉNIEURS QUALIFIÉS
MAIS EST-CE QUE CES PARAMÈTRES CORRESPONDENT AUX SOUHAITS ESTHÉTIQUES DES CINÉASTES ?
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 87
LE REGLAGE DU NIVEAU DE DÉTAIL EST UN PARAMÈTRE-CLÉ DANS LE PROCEDE
DE LA TEXTURE DE L’IMAGE
PREMIÈRES CONCLUSIONS
5 - LE RÔLE DU SYSTÈME DE RÉGLAGE DE DÉTAIL DANS LA CAMÉRA

## Slide 88
6 - PIQUÉ ET POST-PRODUCTION
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 89
Même question si on tourne en Codec ou en Raw :
Comment choisir une optique si on n’a pas accès à ce réglage de niveau de détail ?
Quel niveau?
Qui le règle ?
DANS LA CAMERA POUR UN CODEC
EN POST-PRODUCTION POUR LE RAW
6 - LE PIQUÉ & LA POST-PRODUCTION
Système de réglage de détail

## Slide 90
CAMERA
Lens
Etalonnage / Finitions
Fichiers RAW
DeBayer
Codecs:
ProRes, XAVC, Etc.
DeBayer interne
Filtres numériques - Création de texture
Type de deBayer
Type d’enregistrement
DeBayer
  Interne
  Post-production
  Réglage de piqué
Encodage gamma / Configuration des couleurs
Etalonnage
Modifications du piqué
  ‘’Refocaliser’’/’’Défocaliser’’
  Réduction de bruit
  Création de texture - Grain (taille/vitesse)
HDR (High Dynamic Range - Dynamique Hautes et Basses lumières)
HFR (High Frame Rate - Résolution temps)
Livrables
2K DCP
4K DCP
HD
BROADCAST MASTER
UHD
BROADCAST MASTER
Réglage de piqué
Réglage du piqué
POST-PRODUCTION
Paramètres (sans paramètres de distance de visionnage)
Modifications du piqué
6 - LE PIQUÉ & LA POST-PRODUCTION

## Slide 91
CAMERA
Lens
Etalonnage / Finitions
Fichiers RAW
DeBayer
Codecs:
ProRes, XAVC, etc.
DeBayer interne
Type de deBayer
Livrables
2K DCP
4K DCP
HD
BROADCAST MASTER
UHD
BROADCAST MASTER
Réglage de piqué
POST-PRODUCTION
Modifications du piqué
TROP DE PARAMÈTRES !
6 - LE PIQUÉ & LA POST-PRODUCTION
Réglage du piqué
Paramètres
Filtres numériques - Création de texture

## Slide 92
CAMERA
Lens
Etalonnage / Finitions
DeBayer
Codecs:
ProRes, XAVC, Etc.
DeBayer interne
Type de deBayer
Livrables
2K DCP
4K DCP
HD
BROADCAST MASTER
UHD
BROADCAST MASTER
POST-PRODUCTION
Le réglage du piqué (détail) intégré dans le processus de deBayerisation en post-production n’est pas fourni par tous les fabricants. Exemple : Sony
Réglage du détail
6 - LE PIQUÉ & LA POST-PRODUCTION
Filtres numériques - Création de texture
Paramètres
Réglage du détail
Fichiers RAW
Modifications du piqué

## Slide 93
Etalonnage. finitions
TOURNAGE vs POST-PRODUCTION
POUR ET CONTRE
FILTRE NUMÉRIQUE
Moins couteux qu’en post-production
Limites :
  Altération permanente de l’image
  Affecte l’image entière
  Problèmes lors du passage de plan large en plan rapproché et vice versa.
Gamme infinie de possibilités
(filtrage par zone, luminance & nuance)
Coût élevé
Chronophage
vs
FILTRE EN VERRE
6 - LE PIQUÉ & LA POST-PRODUCTION

## Slide 94
Le High Dynamic Range et le High Frame Rate jouent sur la perception de la texture.
Aucune étude sérieuse n’a été faite sur ces nouveaux sujets
HDR, HFR ET TEXTURE
6 - LE PIQUÉ & LA POST-PRODUCTION

## Slide 95
7 - PIQUÉ ET EXPLOITATION
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 96
Paramètres (sans paramètres de distance de visionnage)
PROJECTIONS - Projecteurs (DCI)
Résolution
Vitesse - HFR
Type de projecteur (Laser)
Réglage du piqué décidé par le fabricant
HDR / Espace couleur
PROJECTION EMISSIVE (LED) aucune norme en cours
DIFFUSION
Différents types de transport / compression
Résolution
Vitesse - HFR
Types de moniteurs
HDR / Espace couleur
Tous les paramètres possibles sur les moniteurs (Gamma, Cine Style, Sharpness, etc)
Livrables
2K DCP
4K DCP
HD
BROADCAST MASTER
UHD
BROADCAST MASTER
Moniteur HD
Moniteur UHD
Home cinéma
Projecteur
LED
7 - LE PIQUÉ ET EXPLOITATION
EXPLOITATION
Wild West !

## Slide 97
Ecran 4K/UHD
POST-PRODUCTION
DIFFUSION - VOD
EXPLOITATION EN SALLES
TV UHD
Home cinéma
Séance d’étalonnage
TAILLES & PERCEPTIONS
7 - LE PIQUÉ ET EXPLOITATION
TOURNAGE

## Slide 98
Différentes étapes
    Différentes tailles d’écrans
        Différents environnements
              Différentes perceptions
7 - LE PIQUÉ ET EXPLOITATION

## Slide 99
La texture - et plus précisément le piqué - doit être vérifié au moyen d’une simulation de l’exploitation finale. La compression du DCP joue un grand rôle. Pour une exploitation en salles, seul un grand écran peut rendre le niveau de piqué.
Les projections 4K ou sur grand écran UHD modifient notre perception en tant que spectateur : elles changent la méthodologie des D.O.P., des post-producteurs et des coloristes.
7 - LE PIQUÉ ET EXPLOITATION

## Slide 100
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 101
De nos jours, le choix d’un jeu d’optiques est souvent l’étape la plus importante des tests.
La combinaison caméra / optiques est devenu un nouveau défi.
Le workflow 4K révèle les spécificités des optiques de manière plus évidente que pour le 2K.
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
LE CHOIX DES OPTIQUES

## Slide 102
  Les fabricants d’optiques travaillent d’arrache-pied sur les choix et le réglage du piqué, du bokeh et de la texture, ce qui est rendu plus simple grâce aux mathématiques et aux algorithmes.
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
MAITRISER LA TEXTURE
LES STRATÉGIES DES FABRICANTS D’OPTIQUES

## Slide 103
  Les nouveaux capteurs, plus grands (Red, Arri, Sony, Canon) ainsi que les nouvelles optiques (Leica, Zeiss, Angenieux, Arri, Panavision, Sygma, Scorpio) pour ces nouvelles caméras devraient déboucher sur de nouvelles stratégies pour contrôler le sur-piqué non-désiré.
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
MAITRISER LA TEXTURE
LES STRATÉGIES DES FABRICANTS D’OPTIQUES

## Slide 104
MAITRISER LA TEXTURE
LES STRATÉGIES DES FABRICANTS D’OPTIQUES
  Optiques « intelligentes » - Cooke /i
  Optiques « intelligentes » - Arri/Zeiss LDS
  Optiques « intelligentes » - Panavision
  Optiques « intelligentes » - Zeiss eXtended Data
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE

## Slide 105
UNE HISTOIRE COMPLEXE
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
OPTIQUES ANCIENNES ET CAMÉRAS NUMÉRIQUES

## Slide 106
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
Beaucoup de DOP utilisent des optiques anciennes pour créer un style particulier mais le plus souvent, c’est pour réduire l’aspect trop tranchant donné par certaines caméras.
Question: Est-ce que nous créons un style particulier ou est-ce que nous nous battons contre la machine… ou les deux ?
OPTIQUES ANCIENNES ET CAMÉRAS NUMÉRIQUES

## Slide 107
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
Question : Sommes-nous certains de bien connaître tous les paramètres de texture donnés par la caméra ?
CAMÉRA & OPTIQUES : UN MARIAGE INTÉRESSANT
OPTIQUES
CAMÉRA

## Slide 108
Question :
Comment choisir une optique si on n’a pas accès à ce paramètre de détail ?
Quel niveau ?
Qui est en charge de le régler ?
8 - CAMÉRA & OPTIQUES : LE PARADOXE
Système de réglagede détail

## Slide 109
9 - MAÎTRISE DE LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 110
  Une avancée intéressante concernant la texture a été développée par SONY il y a quelques années pour créer des courbes de Gamma ‘’à façon’’ avec le CVP file editor.
  Les courbes de Gamma et leurs encodages jouent un rôle important dans la perception du piqué.
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
CAMÉRA
  EXEMPLES : SONY

## Slide 111
CAMÉRA
Nouveaux paramètres ?
Pas vraiment, les premières caméras HD ENG – à commencer par la Sony F900 – accordaient une maîtrise considérable de la perception du piqué à travers les réglages de la page ‘’Detail’’ dans le PAINT MENU.
  EXEMPLES : SONY
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
PAINT DETAIL LEVEL 1 |  |  | 
 | MASTER | WHT | BLK
LEVEL | - 50 | ///////// | /////////
LIMITER | -99 | +99 | 0,0
CRISP | -70 | H/V RATIO | 0,0
H FREQ | -99 | LEVEL DEP | 0,0
DETAIL | ON | LEVEL DEP | OFF
PAINT DETAIL LEVEL 2 | 
KNEE APERTURE LVL | 0.0
KNEE APERT | OFF

## Slide 112
        Le premier pas, déjà franchi par les fabricants de caméras :
        Sur certains codecs :
          ARRI sur les Mini & Amira avec ProRes, avec des accès aux niveaux de réglages de detail en UHD et 4K, voir chapitre 12.
          SONY avec le XAVC, mais avec des limitations pour abaisser le niveau de détail
CAMÉRA
  EXEMPLES :
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?

## Slide 113
          Le premier pas déjà franchi par les fabricants de caméras :
          Sur les fichiers RAW en post-production :
          Accès au réglage de la netteté dans le DeBayer avec : ARRI, RED, PANAVISION, CANON, PANASONIC
EN POST-PRODUCTION
  EXEMPLES :
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?

## Slide 114
        Quelques outils de post-production :
          BASELIGHT:
              TEXTURE EQUALISER OPERATOR
          DAVINCI:
              RESOLVE FX FACE REFINEMENT
  EXEMPLES :
EN POST-PRODUCTION
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?

## Slide 115
EN POST-PRODUCTION
ADOUCISSEUR / SHARPENING A BASE DE CONRÔLE DE FRÉQUENCES
EXEMPLES : BASELIGHT TEXTURE EQUALISER OPERATOR
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?

## Slide 116
COMMENT RÉDUIRE ET MAÎTRISER LE PIQUÉ
Le Nouvel Outil Texture Equaliser ou en français Commande d’égalisation de texture divise l’image en plages de fréquences. Chaque plage de fréquence a un contrôle de Gain, c’est à dire d’amplification, indépendant des autres plages. Cela permet d’adoucir ou de durcir les textures par plages, par exemple celles des pores de la peau indépendamment de celles de la chair. Le réglage 1.0 par défaut ne donne lieu à aucun ajustement.
Le réglage de threshold, ou de seuil, applique une diffusion aux limites des amplifications. Les contours nets sont présents sur toutes les plages de fréquences. Il est rarement conseillé d’amplifier ces textures, le réglage de seuil prenant ici toute son importance.
Le réglage par défaut permet de changer les textures, sans trop flouter les contours.
EXEMPLES : BASELIGHT
    NOUVEAUX RÉGLAGES : TEXTURE EQUALISER OPERATOR 1/2
EN POST-PRODUCTION
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?

## Slide 117
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR
EN POST-PRODUCTION
Gain 1:1 : 1.000
Gain 2:1 : 1.000
Gain 4:1 : 1.000
Gain 8:1 : 1.000
Gain 16:1 : 1.000
Gain 32:1: 1.000
Seuil : 0.100
GAIN : REMISE A ZERO

## Slide 118
Gain 1:1 : 1.500
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 1.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR
EN POST-PRODUCTION

## Slide 119
Gain 1:1: 2.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 1.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 120
Gain 1:1: 0.500
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 1.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 121
Gain 1:1: 0.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 1.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 122
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.500
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 2.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 123
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 2.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 2.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 124
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 0.500
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 2.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 125
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 0.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 2.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 126
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.500
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 4.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 127
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 2.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 4.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 128
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 0.500
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 4.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 129
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 0.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 4.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 130
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.500
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
GAIN 8.1
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 131
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 2.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 8.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 132
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 0.500
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 8.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 133
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 0.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 8.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 134
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.500
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 16.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 135
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 2.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 16.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 136
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 0.500
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 16.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 137
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 0.000
Gain 32:1: 1.000
Threshold: 1.000
GAIN 16.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 138
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.500
Threshold: 1.000
GAIN 32.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 139
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 2.000
Threshold: 1.000
GAIN 32.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 140
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 0.500
Threshold: 1.000
GAIN 32.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 141
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 0.000
Threshold: 1.000
GAIN 32.1
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 142
Gain 1:1: 1.258
Gain 2:1: 0.863
Gain 4:1: 0.740
Gain 8:1: 0.650
Gain 16:1: 0.621
Gain 32:1: 1.042
Seuil : 0.027
DERNIERS REGLAGES
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 143
Gain 1:1: 1.000
Gain 2:1: 1.000
Gain 4:1: 1.000
Gain 8:1: 1.000
Gain 16:1: 1.000
Gain 32:1: 1.000
Seuil : 0.100
GAIN : REMISE A ZERO
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE
QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION
BASELIGHT
      TEXTURE EQUALISER OPERATOR

## Slide 144
EN POST-PRODUCTION
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
COMMENT RÉDUIRE ET MAÎTRISER LE PIQUÉ
Exemple : Si l’on réduit le gain sur les plages 2:1, 4:1 et 8:1, cela va adoucir les peaux, tout en préservant les textures des pores et autres détails fins. Amplifier la zone 16:1 peux amplifier les ombres. Un masque peut être apposé pour isoler la zone d’application de l’outil.
Si on réduit le Gain dans les bandes 2:1, 4:1 et 8:1, la carnation sera lissée mais la texture des pores et d’autres petits détails seront conservés.
On peut télécharger une version gratuite pour la tester : Prelight, Option Free License.
      https://www.filmlight.ltd.uk/store/
Créer son projet : Sélectionner FilmLight T-Log dans les pré-réglages pour démarrer correctement. Tutoriel sur le TEXTURE EQUALISER OPERATOR
      https://vimeo.com/232314309
EXEMPLES : BASELIGHT
    NOUVEAUX RÉGLAGES : TEXTURE EQUALISER OPERATOR 2/2

## Slide 145
Remerciements à Erwan Le Cloirec
Formateur post-production /Créateur de yakyakyak
      http://yakyakyak.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2YUHLRYHR50
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
EN POST-PRODUCTION

## Slide 146
DETECTION AUTOMATIQUE
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
EN POST-PRODUCTION

## Slide 147
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
EN POST-PRODUCTION

## Slide 148
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
EN POST-PRODUCTION

## Slide 149
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
EN POST-PRODUCTION

## Slide 150
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION

## Slide 151
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION

## Slide 152
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION

## Slide 153
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION

## Slide 154
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION

## Slide 155
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION

## Slide 156
EXEMPLES : DAVINCI RESOLVE FX FACE REFINEMENT
La reconnaissance faciale fonctionne relativement bien, même quand le sujet passe derrière un autre comédien ou un objet.
1
2
3
4
5
9 - MAÎTRISER LA TEXTURE - QUELS OUTILS ?
EN POST-PRODUCTION

## Slide 157
10 - UN EXEMPLE DE CONFUSION
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 158
Exigences
10 - UN EXEMPLE DE CONFUSION

## Slide 159
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360000579527-Cameras-and-Image-Capture
Exigences
10 - UN EXEMPLE DE CONFUSION

## Slide 160
  Confusion entre les photosites et les pixels
  Des caméras comme la RED Weapon ou la Sony F65 sont au même niveau qu’une C300 MKII ou une URSA
  L’Alexa (Open gate) n’apparaît pas
  Les optiques n’apparaissent pas
Exigences
10 - UN EXEMPLE DE CONFUSION

## Slide 161
  Une ARRI Alexa avec des Master Prime peut donner une impression de piqué supérieure à une RED Dragon équipée d’objectifs vintage style Cooke Panchro.
  Le MTF sera supérieur dans la première combinaison.
  Est-ce que cela veut dire que l’image de Alexa sera meilleure que celle de la RED ?
  Est-ce que la qualité doit être commandée par des nombres ?
  Par le nombre de pixels ?
Remarques et questions
10 - UN EXEMPLE DE CONFUSION

## Slide 162
11 - CONCLUSIONS
LA PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 163
11 - CONCLUSIONS
RAPPEL : PARAMETRES - SYSTEME DE RÉGLAGES DE DÉTAIL - OPTIQUES
  Tous les paramètres décrits avant - qui sont assez complexes - ont donné aux D.O.P. la maîtrise de la texture de l’image.
  Beaucoup de cinéastes et de D.O.P. luttent contre une impression de « trop de piqué » lorsqu’ils utilisent un workflow 4K. `
  La combinaison caméra / optiques est le paramètre-clé pour la maîtrise de la texture
  L’association d’une caméra ‘’piquée’’ à une optique douce ou ancienne donne souvent des résultats intéressants, mais sans toujours pouvoir les maîtriser.

## Slide 164
RAPPEL : PARAMETRES - SYSTEME DE RÉGLAGES DE DÉTAIL - OPTIQUES
C’est à cause de l’OLPF (entre autres paramètres), qu’on a besoin d’augmenter le réglage piqué / détail, en interne pour un codec ou en post-production pour du matériel en Raw. C’est le rôle du système de détail.
  Savons-nous quel niveau de détail est utilisé dans une caméra ou en post-production ?
  Qui prend la décision concernant le niveau ? Les ingénieurs, les coloristes et/ou les D.O.P. ?
  Faut-il des réglages similaires à ceux des anciennes caméras HD ?
11 - CONCLUSIONS

## Slide 165
11 - CONCLUSIONS
RAPPEL : PARAMETRES - SYSTEME DE RÉGLAGES DE DÉTAIL - OPTIQUES
  Ou est-ce que de nouveaux algorithmes pourraient créer d’autres manières de gérer l’impression statique et clinique de l’image numérique (comme les paramètres de niveau de détail chez Arri ou l’égalisation de texture chez Filmlight) ?
  Certains fabricants ont rendu accessibles les réglages dans leurs caméras, comme Arri pour l’Alexa Mini ou l’Amira. Arri fournit son niveau de piqué d’usine et le moyen de comparer les différentes valeurs pour augmenter ou réduire les paramètres de niveau de détail. Voir les diapos 163 à168: OUTILS DE TEXTURE ARRI

## Slide 166
11 - CONCLUSIONS
RAPPEL : PARAMETRES - SYSTEME DE RÉGLAGES DE DÉTAIL - OPTIQUES
  Le choix des projecteurs est important dans le procédé général de la texture
  Lors d’un tournage en RAW, le réglage du niveau de détail n’est pas toujours disponible lors de la post-production après la deBayerisation
  Ce qui peut amener à faire des réglages coûteux et chronophages lors de l’étalonnage

## Slide 167
CONCLUSIONS 1/2
  Le rôle du piqué dans le système de niveau de détail est un point-clé dans la maîtrise de la texture.
  Le choix d’une optique sans avoir accès au réglage du niveau de détail dans la caméra ou lors de la post-production donne lieu à des restrictions importantes ou à des confusions.
  Si les D.O.P. n’ont pas accès à ces paramètres, ils doivent souvent se battre contre la machine.
11 - CONCLUSIONS

## Slide 168
CONCLUSIONS 2/2
  Les D.O.P./coloristes trouvent toujours des stratégies pour gérer une netteté excessive, mais à quel prix ?
  En théorie, nous disposons de tous les moyens pour améliorer les aspects créatifs du travail du D.O.P.
  Il faudrait juste avoir - de la part des fabricants - quelques accès de plus, y compris aux paramètres de niveau de détail.
11 - CONCLUSIONS

## Slide 169
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI
LA PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 170
UNE AVANCÉE CHEZ ARRI
    Un vrai accès au réglage de la netteté sur ProRes (Alexa Mini, Amira)
    Des tests de comparaison qui permettent d’évaluer la qualité d’une caméra de point de vue de la netteté
  EXEMPLE : ARRI
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI

## Slide 171
  Une réunion importante chez ARRI en 2015
  Diapositives suivantes
  ATELIER ARRI MUNICH 2015 :
  COMMENT REGLER LA TEXTURE DE L’IMAGE NUMERIQUE
  https://travail.afcinema.com/Munich-Oslo-et-la-frontiere-entre-artistique-et-technique.html
  Remerciements à Harald Brendel (ARRI - Ingénieur-Chef des Sciences de l’Image), et son équipe d’ingénieurs
  EXEMPLE : ARRI
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI

## Slide 172
Report on the meeting at ARRI Munich July 13 th 2015
Procédé externe.
ADA5-SW deBayer
RÉGLAGE DU PIQUÉ
En post-production pour le 4K Raw
Par canaux R, V, B
  EXEMPLE : ARRI
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI
EN POST-PRODUCTION

## Slide 173
AMIRA
ALEXA MINI
AMIRA
  EXEMPLE : ARRI
DANS LA CAMERA
RÉGLAGE DU PIQUÉ
2 paramètres : netteté de l’image et niveau de détail de l’image
La netteté règle l’amplification du micro-contraste dans l’image, Le niveau de détail règle le plus petit détail reproduit par le filtre.
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : LE PIQUÉ
ALEXA MINI & AMIRA
Uniquement lorsqu’on règle le format d’enregistrement / capteur sur : S16, 3.2K, 4K UHD ou 4:3 2.8K, pas sur 1080p ou 2K.

## Slide 174
2
1
3
            Niveau de détail et piqué minimum
Les photos ci-dessous viennent de captures d’écran en zoom
ALEXA MINI & AMIRA
Le bruit est dû au zoom dans l’image mais on voit la différence dans la structure de la netteté.
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : LE PIQUÉ
Piqué
ECHELLE ARRI PARAMÈTRE VISAGE FEMININ

## Slide 175
5
4
6
            Niveau de détail et piqué moyen
L’image N°5 est le réglage par défaut de la caméra,
c’est le niveau habituel sur une caméra Alexa. Les réglages de l’ARC (ARRIRAW Converter) sont F=100 S=100
ALEXA MINI & AMIRA
Piqué
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : LE PIQUÉ
ECHELLE ARRI PARAMÈTRE VISAGE FEMININ

## Slide 176
8
7
9
            Niveau de détail et piqué maximum
ALEXA MINI & AMIRA
Piqué
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : LE PIQUÉ
ECHELLE ARRI PARAMÈTRE VISAGE FEMININ

## Slide 177
5
1
9
Du niveau minimum au niveau maximum de piqué et de détail
L’image N°5 est le réglage par défaut de la caméra
ALEXA MINI & AMIRA
Piqué
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : LE PIQUÉ

## Slide 178
Rapport de la réunion chez ARRI Munich le 13 juillet 2015
  EXEMPLE : ARRI
INTERNE A
LA CAMERA
REGLER LA REDUCTION DE BRUIT
Interne à la caméra pour le ProRes - le paramètre de réduction de bruit joue également un rôle dans la perception du piqué.
ALEXA LF, ALEXA SXT,
ALEXA MINI & AMIRA
AMIRA
ALEXA LF
ALEXA SXT
ALEXA MINI
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : REDUCTION DE BRUIT
OFF/ON
OFF/ON
OFF/ON/STRONG

## Slide 179
Réduction de bruit : ON
Réduction de bruit : STRONG
Réduction de bruit : OFF
Les photos ci-dessous viennent de captures d’écran en zoom
POUR ALEXA MINI & AMIRA
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : REDUCTION DE BRUIT

## Slide 180
12 - OUTILS DE TEXTURE ARRI : REDUCTION DE BRUIT
OUTILS DE TEXTURE ARRI
Sur l’enregistrement sous ProRes Alexa SXT LF,
on a l’option on / off pour la réduction de bruit,
mais aucun réglage piqué / niveau de détail.

## Slide 181
13 - EXEMPLE : FILM ‘‘LETTRES DE LA GUERRE’’
LE PIQUÉ ET LE WORKFLOW 4K/UHD

## Slide 182
Site Internet AFC
Références techniques et artistiques du séminaire Focal sur le DPC II
https://www.afcinema.com/Technical-and-artistic-references-from-Focal-about-DPC-II-seminar-in-Lisbon.html
Site internet Focal
http://digiprodchallenge.net/
13 - EXEMPLE : FILM ‘‘LETTRES DE LA GUERRE’’
Remerciements à Pierre Aghte, Directeur de la Fondation Focal

## Slide 183
Les stratégies des D.O.P. pour gérer un piqué excessif
FILM
‘’LETTRES DE LA GUERRE’’
13 - EXEMPLE : FILM ‘‘LETTRES DE LA GUERRE’’

## Slide 184
Film
‘’LETTRES DE LA GUERRE’’
    Réalisateur : Ivo M. Ferreira
    Producteur/Monteur/Concepteur du Workflow : Sandro Aguilar
    Directeur de la photographie : João Ribeiro (AIP)
    Coloriste/Conseiller post-production : Paulo Americo da Silva
13 - EXEMPLE : FILM ‘‘LETTRES DE LA GUERRE’’

## Slide 190
Caméra : SONY ALPHA 7S customisée par João Ribeiro - D.O.P. et premier assistant caméra Ricardo Simões
João Ribeiro:
”Caméra : La Sony A7 (imposée par la production) - c’était la première fois que je tournais avec une “caméra / appareil photo”
J’avais très peur, alors j’ai dit à mon équipe, “il faut qu’on tourne un film dans lequel personne ne pourra deviner qu’on a utilisé ce type de caméra”,
‘’En fait, elle n’est pas lourde et il faut en tenir compte… il faut s’éduquer, il ne faut pas la mettre partout, il faut juste la placer pour chaque plan.”
Lettres de la Guerre
Avantage :
Poids
Sensibilité

## Slide 191
Néanmoins, Paulo Americo a utilisé le manque d’informations sur la couleur comme un avantage pour ce film en noir et blanc.
Post-production customisée par le Producteur/Monteur/Concepteur du workflow : Sandro Aguilaré
& le Coloriste/Conseiller post-production : Paulo Americo da Silva
Inconvénient :
Le type d’enregistrement 8-bit 4:2:0 H264 n’est certainement pas le meilleur format pour gérer les exigences esthétiques élevées
Lettres de la Guerre

## Slide 193
Zoom sur l’image en noir et blanc sans le grain film

## Slide 195
Zoom sur l’image en noir et blanc avec le grain film, qui comble littéralement le manque d’informations sur l’mage (bas niveau d’assignation de bits)

## Slide 196
Sans grain film

## Slide 197
Avec grain film

## Slide 198
Sans grain film
Zoom

## Slide 199
Avec grain film
Zoom

## Slide 200
Avec grain film
Sans grain film

## Slide 201
Remerciements à :
Lars Beyer - D.O.P. DFF
Louis Philippe Capelle - D.O.P. SBC
Rolf Coulanges - D.O.P. BVK
Joe Dunton - D.O.P. MBE, BSC
Anders Holck - D.O.P. DFF
Ron Johanson - D.O.P. OAM ACS
Kommer Kleijn - D.O.P. SBC
Alex Linden - D.O.P. FSF
Jannicke Mikkelsen - FNF Vr Réalisateur / D.O.P. MA
João Ribeiro - D.O.P. AIP
John Christian Rosenlund - D.O.P. FNF
Mick van Rossum - D.O.P. NSC
Roberto Schaefer - D.O.P. ASC AIC
Dave Stump - D.O.P. ASC

## Slide 202
Remerciements à :
Luc Bara - Directeur de Produits Techniques - Panasonic
Harald Brendel - Ingénieur Chef en Science d’Images- Arri
Laurent Desbrueres - Chef coloriste
Thomas Eberschveiler - Consultant en workflow - Filmlight GMBH
Erwan Le Cloirec - Formateur en post-production /Créateur de yakyakyak
Richard Lewis - Ingénieur Chef en cinématographie/ Spécialiste des applications 4K - Sony
Jean-Yves Martin - Spécialiste produits Diffusion & Cinema – Sony
Benoit Mercier - Directeur des Ventes national - Canon
Andy Minuth - Spécialiste Couleur - Workflow / Coloriste - Filmlight GMBH
Franck Montagné - Directeur de Post-production - Instructeur
Christian Mourier - Ingénieur - Consultimage
Fabien Pisano - Directeur des Ventes, Europe du Sud - Sony
Dr. Tamara Seybold - Scientifique, Imagerie numérique - Arri
Marc Shipman-Mueller - Directeur de produit Caméras & optiques - Arri
Daniele Siragusano - Ingénieur en Images - Filmlight LTD

## Slide 203
Remerciements à :
Ron Johanson - D.O.P. OAM, ACS
Président National
Association Australienne des Directeurs de la Photographie
pour sa relecture de la version anglaise !
-------
Présentation initiée et conçue par :
Philippe Ros Directeur Photo AFC
Avec l’aide de tous mes collègues, remerciés dans les deux dernières diapos
Philippe Ros est co-président du Comité Technique d’Imago avec Mick van Rossum Directeur Photo NSC
-------
Remerciements à la CST
Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son
Angelo Cosimano Président
Et Moira Tulloch pour sa traduction en français de la version anglaise

## Slide 204
www.imago.org